## Slide 1
OPERADOR
ROBOT FÍSICO - Percepción
COMPUTACIÓN ROS 2 (ESTACIÓN/PC)
ROBOT FÍSICO - Actuación
Joystick / Gamepad
Teleoperación manual
RViz2
Supervisión y
visualización
RPLidar A1
LIDAR 2D
slam_toolbox
SLAM 2D basado en grafo de poses
Costmaps
Global y local
(Inflación, obstáculos)
explore_server
Exploración autónoma
bt_navigator
Árbol de comportamiento
(Behavior Tree)
planner_server
Planificación global (NavFn / A*)
controller_server
Control local (DWB)
twist_mux
Arbitraje de comandos
(prioridades)
ros2_control
Control de la plataforma
(diff_drive_controller)
Arduino Nano
PI incremental por rueda
(velocidad)
L298N (Driver)
PWM + DIR
Motores DC
Encoders
Retroalimentación de velocidad
LEYENDA
Interacción del operador
Componentes ROS 2
Componentes físicos
TF, /map, estado
TF( map→odom ) y /map
Metas de exploración
Actualiza costmaps
Meta
/cmd_vel
/cmd_vel_joy
/goal_pose
serial USB
/diff_cont/cmd_vel_unstamped
Plan global
/scan
/map
recoveries_server
Comportamientos de recuperación
Recuperaciones
local_costmap
/global_costmap
FollowPath
local_costmap
Módulo lógico
/odom
TF (odom→base_link)
Tópico / TF
Conteos de encoder