## Slide 1
Raspberry PI 4
diffdrive_arduino
Arduino Nano – ATmega328P
ROSArduinoBridge
commands
diff_controller
encoder_driver
motor_driver
Encoders
cuadratura
Motor DC + L298N
Establecer velocidades
setMotorSpeeds()
Comunicación Serial USB (57600 baud)
Contadores de encoder
"e\r" → "<encL> <encR>"
Envio de comandos
"m <ticks_L> <ticks_R>\r"
Definición de comandos disponibles
Envio de movimiento - updatePID()
Detención del movimiento - resetPID()
Lectura de encoder
readEncoder()
Captura de interrupciones de pulsos de encoder
Envio de PWM + dirección
diff_drive_controller
Envio de comando velocidades.
cmd (rad/s por rueda)
Envio de datos de odometria (odom).
pos (rad) + vel (rad/s)
Flujo de datos en ejecución
Dependencia de compilación
Señales eléctricas
PID_RATE = 30 Hz
ENC_TICKS_PER_REV = 1980
WHEEL_DIAMETER = 0.067 m
AUTO_STOP = 2000 ms
Establecer velocidades
setMotorSpeeds() para test