## Slide 1
Reloj y tiempo simulado
/clock ≥ 400 Hz, use_sim_time: true
¿OK?
Revisar gazebo_params.yaml y argumento use_sim_time
Si
No
1
Geometría y transformaciones
0 marcos desconectados, 5/5 TFs activas
¿OK?
Revisar URDF/xacro: links, joints, origins
Si
No
2
Controladores
update_rate: 30 Hz, publish_rate (/odom): 50 Hz
¿OK?
Verificar my_controllers.yaml y spawners
Si
No
3
Teleoperación
Robot responde a /cmd_vel vía joystick
¿OK?
Revisar twist_mux.yaml y remapping de tópicos
Si
No
4
Contacto y fricción
Giro 360°: error < 0.05 rad; Avance 1 m: desv. < 0.02 m
¿OK?
Ajustar fricción (μ₁, μ₂) y colisión (esfera vs cilindro)
Si
No
5
Sensor láser
/scan a ~10 Hz, frame laser_frame, 360 muestras
¿OK?
Revisar lidar.xacro: update_rate, frame_name
Si
No
6
Paridad final
wheel_sep, wheel_radius idénticos en 4 archivos
¿OK?
Corregir valor discrepante en archivo fuente
Si
No
7
Listo para SLAM / Nav2
Condicional
Paso de verificación
Acción correctiva
Leyenda: